Osobní počítač

PC	- Personal Computer, výrobce IBM

- jasně definovaná struktura, snadné napodobení, rychlé rozšíření

- dnes se vyrábí "IBM kompatibilní" počítače z dílů od různých výrobců

- existují i jiné koncepce (Apple)

- různé velikosti - stolní, věžový, notebook, PDA

- specializace počítačů - DTP, servery

základní části	- skříň (case)

- základní (systémová) deska (motherboard, mainboard)

- přídavné desky (karty)

- vnější paměti

- vstupní a výstupní (I/O) zařízení

skříň	- napájení

- zapínání

- kontrolky

- propojení se základní deskou

- ochrana, izolace

- velikost důležitá kvůli flexibilitě, rozšiřitelnosti

základní deska	- obr. 1

- propojení komponent

- vestavěné (integrované součásti) i možnosti dalšího rozšíření

základní části 	- sběrnice (bus) a sloty pro sběrnice

- čipová sada

- patice pro procesor, procesor

- vnitřní paměti

- řadič disků

- vstupní a výstupní porty

sběrnice	- spojovací vedení, informace ve více bitech najednou (paralelní)

- vyleptaná do desky nebo vyvedená ven z desky přes sloty

- např. ISA, EISA, PCI, AGP

čipová sada	- řízení komunikace mezi různými komponentami, řízení sběrnice

- 2 části

patice pro procesor 	- upevnění procesoru do základní desky

- jedna či více podle počtu procesorů

procesor	- parametry	- xbitový	- kolik bitů najednou dokáže zpracovat

- dříve 8b, 16b

- dnes 32b

- v budoucnosti 64b

- taktovací frekvence 	- kolik instrukcí za 1 s dokáže zpracovat

- dnes řádově gigahertz (miliarda/s)

- potřeba chlazení	- mechanické větrání

- čím rychlejší procesor, tím silnější větráček

- např. 		Intel	- x86, Pentium, Itanium

AMD 	- Athlon, Duron

vnitřní paměti	- RAM		- Random Access Memory

- operační paměť

- čtení i zápis

- po vypnutí napájení

- cache		- menší, rychlejší a dražší

- vyrovnávací paměť pro procesor

- jen pro nejvíc používaná data

- dočasná, maže se po vypnutí napájení

- ROM		- Read Only Memory

- BIOS		- Basic Input Output System

- řízení základních komponent

- jen zápis

- trvalá, nemaže se po vypnutí napájení

řadič disků	- obr. 2

- řízení přenosu dat z a do disku

- připojení kabeláže disků a mechanik

- parametry	- druh a počet připojitelných disků a mechanik				- např. IDE, EIDE, SCSI

vstupní a výstupní porty	- integrovány na základní desce

- vyvedeny na zadním panelu skříně (obr. 3)

- připojení externích zařízení

USB	- obr. 4

- Universal Serial Bus

- Plug and Play - funguje okamžitě po zapojení

- připojení tiskárny, myši, klávesnice, flash disku

paralelní rozhraní	- obr. 5

- jinak Centronics, LPT

- dříve připojení tiskárny

sériové rozhraní	- obr. 6

- jinak COM

- dříve připojení myši, modemu

PS/2	- obr. 7

- připojení myši, klávesnice

PCMCIA	- notebooky

- připojení síťové karty, čtečky paměťových karet

infraport	- bezdrátové

- na krátkou vzdálenost a přímou viditelnost

- připojení mobilu, digitálního fotoaparátu

bluetooth	- bezdrátové

- na větší vzdálenost, bez přímé viditelnosti

- připojení mobilu, digitálního fotoaparátu

přídavné karty	- rozšíření možností základní desky

např.  grafická karta, zvuková karta, síťová karta

grafická karta	- vytváří a uchovává data pro zobrazení na monitoru

- připojení monitoru (obr. 8, obr. 9)

- parametry	- rozlišení	- kolik bodů (pixelů) lze zobrazit a

samostatně ovládat

- poměr 4:3 (640x480 až 2048x1536)

- počet barev

- čím větší rozlišení a počet barev, tím větší interní paměť je potřeba

zvuková karta	- rozšiřuje možnosti reproduktoru na základní desce

- digitalizuje zvuk

- konektory pro vnější audiosystém, mikrofon (obr. 10)

vnější paměti	- trvalé uložení programů a dat

- parametry	- kapacita

- fyzická velikost

- rychlost čtení a zápisu dat

- přepisovatelnost

- cena

např. disketa, pevný disk, optické disky, magnetická páska, zip, flash disk

disketa	- pružný (floppy) disk

- kapacita 1,44 MB, fyzická velikost 3,5 palce

- mechanická pojistka proti nechtěnému smazání dat

- informace v soustředných kruzích (stopách) a jejich částech (sektorech)

pevný disk	- hard disk

- kapacita řádově stovky GB, rychlost 7200 otáček/s

- více jednotlivých disků nad sebou

- informace ve stopách, které nad sebou tvoří válec (cylindr)

optický disk	- čtení a zápis pomocí laserového paprsku

- CD	- kapacita řádově stovky MB

- DVD	- kapacita řádově GB, hustší zápis

- přepisovatelné (ROM), nepřepisovatelné (RW)

magnetická páska	- velkokapacitní pomalé zálohování dat

zip	- podobné disketě, zip mechanika

- větší kapacita

flash disk	- USB konektor

- kapacita až 1 GB, velikost malá

- nízké energetické nároky, napájen z konektoru

vstupně/výstupní zařízení	- např. klávesnice, myš, skener, monitor, tiskárna, modem

klávesnice	- vstupní zařízení

- různý počet kláves, různé funkce, ergonomičnost

- mikroprocesor pro činnost po stlačení kláves

- USB, PS/2, bezdrátové připojení

myš	- vstupní zařízení

- mechanická	- kulička, zanáší se

- optická	- světelné čidlo, nezanáší se

- USB, PS/2, bezdrátové připojení

skener		- vstupní zařízení

- převod materiálů do digitální podoby

monitor	- výstupní zařízení

- CRT	- podobný televizoru, široký (obr. 8)

- LCD	- tekuté krystaly, plochý (obr. 9)

- připojení přes grafickou kartu

tiskárna	- výstupní zařízení

- jehličková	- jednotlivé body tlakem přes barvicí pásku

- pomalé, hlasité

- inkoustová	- jednotlivé body tryskami s různými barvami inkoustu

- rozmazává se, drahé

- laserová	- celá stránka pomocí elektřiny, laser přivaří prášek toneru

- vyšší pořizovací náklady

- USB, paralelní port

modem	- vstupně/výstupní zařízení

- vzdálená komunikace přes telefonní linku

- modulace a demodulace signálu

- zásuvka pro telefonní kabel

- přenosová rychlost až 56 kb/s

- sériový port nebo interní

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10