Von Neumannovo schéma počítače

Operační paměť	- množina paměťových míst o velikosti 1B = 8b

- adresace podle adresy = vzdálenost místa od začátku paměti

- obsahuje operační systém, další programy a data

- čtení a zápis řídí procesor

CPU	- Central Processing Unit, procesor

- řadič 	- čtení a provádění instrukcí

- řídí činnost ALU, operační paměti i vstupních a výstupních

zařízení

- ALU	- Arithmetical-Logical Unit, aritmeticko-logická jednotka

- provádí sčítání, porovnávání

program 	- posloupnost bitů (0 a 1) v základní (operační) paměti

- nerozlišitelné od obyčejných dat

- řada instrukcí = povel pro dílčí činnost počítače

činnost programu	- natažení do operační paměti

- načtení instrukce

- provedení

- načtení další instrukce atd.

dnes 	- více procesorů (v PC 2-8, jinak i tisíce)

- provádění více programů najednou střídáním (multitasking)

- vstupně/výstupní zařízení (I/O)

- provádění více instrukcí najednou (pipeline)

# Text boxes

OPERAČNÍ PAMĚT

VSTUPNÍ

ZAŘÍZENÍ

VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

CPU

ŘADIČ

ALU